## Slide 1: Umsetzung einer Alarmanlage mittels ESP32 und MQTT
Prüfling: Simon Czechak
Beruf: Fachinformatiker
Fachrichtung: Systemintegrator
Anschrift: Heuchelheimer Str. 1
67246 Dirmstein
Ausbildungsbetrieb: Kreisverwaltung Bad
Dürkheim
Anschrift: Phillip-Fauth-Str. 1
67098 Bad Dürkheim

## Slide 2: Agenda
Anlass
Ziel
Projektumfeld
Planung
Systemarchitektur
Problem und Lösung
Ergebnis
Nutzen
Fazit und Ausblick

## Slide 3: Anlass
Berufsschulauftrag
Übertragbarkeit
Zukunftsfähig
Notes: Auftrag
Projekt mit MQTT & ESP32 ausarbeiten
Übertragbarkeit
Temperatur RZ
Lichtsteuerung Foyer

## Slide 4: Ziel
Projektbestandteil | Soll
Anwesenheitserkennung | Erkennung von Personen
MQTT-Kommunikation | Übertragung von Alarmen über MQTT
Alarmverarbeitung | Benachrichtigung über Telegram und Protokollierung
Scharfschaltung über NFC-Tag | Aktivierung der Alarmanlage per autorisiertem NFC-Tag
Stabilität | Keine Abstürzte im Betreib
Notes: Prototyp
Alarmanlage
--------------------
Anwesenheit
MQTT-Kommunikation
Protokollierung
Benachrichtigung
NFC
Stabilität

## Slide 5: Projektumfeld
32 Stunden
Büro der IT der Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Eigenständig geplant und durchgeführt
  Kollegen in beratender Funktion
Notes: 32h
Büro IT
Ganzheitliche Betreuung IT

## Slide 6: Planung
Zeitplan
  Planung: 27h
  Durchführung: 10h
  Abgabe: 24h
  Gesamt: 21h
  Puffer: 11h
Kosten
  Hardware: 241,71 €
  Arbeitszeit: 275,52 €
  Gesamt: 317,23 €
Ressource | Kosten
ESP 32 DevKitC 32D | 0,99 €
Raspberry Pi Zero W Set | 28,89 €
SMD RGB LED Modul | 1,20 €
LD 2412 | 3,85 €
PN532 NFC Module | 2,99 €
Breadboard + Jumper-Cable | 3,79 €
Arbeitszeit (32h) | 32h * 8,61 €/h = 275,52 €
Gesamtkosten | 317,23€
Notes: 7h
10h
4h
21h
11h
----------
42€
276€
317€

## Slide 7: Systemarchitektur - Komponenten
LD 2412
  24 GHz Radar
  UART
ESP 32 DevKit C
  Leistungsstark
  WiFi & Bluetooth
Raspberry Pi Zero W
  Einplatinencomputer
  WiFi & Bluetooth
PN 532 von Elchouse
  NFC-Leser
  I²C
Abb. 1: LD 2412
Abb. 2: ESP 32 DevKit C
Abb. 3: Raspberry Pi Zero W
Abb. 4: PN532 von Elchouse

## Slide 8: Systemarchitektur - Netzwerkplan

## Slide 9: Systemarchitektur - Meldekette
Radar
ESP 32
MQTT-Broker
Python Skript
Telegram-Bot & JSON
Smartphone
Telegram-Bot

## Slide 10: Problem und Lösung
Keine WLAN-Verbindung
Systematische Fehlersuche
  Bilder der Quellen und durchstreichen
Austausch ESP 32

## Slide 11: Ergebnis
Projektbestandteil | Soll
Anwesenheitserkennung | Erkennung von Personen
MQTT-Kommunikation | Übertragung von Alarmen über MQTT
Alarmverarbeitung | Benachrichtigung über Telegram und Protokollierung
Scharfschaltung über NFC-Tag | Aktivierung der Alarmanlage per autorisiertem NFC-Tag
Stabilität | Keine Abstürzte im Betreib

## Slide 12: Nutzen
Übertragbar auf die Temperaturüberwachung im RZ und Lichtsteuerung Foyer
Fachwissen für zukünftige interne Projekte im Bereich IoT

## Slide 13: Fazit und Ausblick
Erkenntnisse
  Pub/Sub & Broker
  Funktionsfähiger Alarmanlagenprototyp
  Fehlende Verschlüsselung
  Keine Redundanz
  Abweichung Zeitplan
Erweiterungen
  Redundanz
  Höhere Sicherheit
  Weitere Sensoren
Notes: Geplant 21h
Real 28h

## Slide 14: Quellen